Школа за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“

Милије Станојловић 30,11260 Умка

http://www.sososvsava.edu.rs/

Email: svetisavau@eunet.rs

Број: 625/15

21.05.2015 године

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

СА ДОМОМ „СВЕТИ САБА“

Милије Станојловић 30,

11260 Умка

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – санација крова објекта Школе за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“Умка

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 09/2015

| Крајњи рок за достављање понуда | 22.06.2015. године до 14.00 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 22.06.2015. године у 14.30 часова |

Maj  2015. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и и 14/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  273/15 од 12.3.2015. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 272/15 од 12.03.2015.године , припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку  у отвореном поступку

РАДОВИ  НА САНАЦИЈИ КРОВА НА ОБЈЕКТУ ШКОЛЕ

ЈН бр. 09/2015

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Опис радова и Опис јавне набавке – захтеви Наручиоца | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 6 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 10 |
| VI | Образац за доказивање обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке | 17 |
| VII | Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона | 19 |
| VIII | Образац за доказивање услова у погледу пословног капацитета | 20 |
| IX | Образац за доказивање услова у погледу кадровског капацитета | 22 |
| X | Образац за доказивање услова у погледу техничког капацитета | 23 |
| XI | Образац за доказивање услова у погледу финансијског капацитета | 24 |
| XII | Образац понуде | 25 |
| XIII | Спецификација са структуром цене | 29 |
| XIV | Модел уговора | 38 |
| XV | Образац трошкова припреме понуде | 44 |
| XVI | Образац изјаве о независној понуди | 45 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу:

Наручилац: Школа за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“

Адреса: Милије Станојловић 30,11260 Умка

http://www.sososvsava.edu.rs/

Email: svetisavau@eunet.rs

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.09/2015  су радови  на санацији  крова објекта школе

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- Контакт (лице или служба)

Комуникација са Наручиоцем врши се писаним путем, искључиво радним даном у оквиру редовног радног времена, од 07.30 до 15.30 часова

Лица за контакт:

Славица Тодорић, дипл. правник, тел: 011-8026-856; 063-655-827; факс.011-8026-856

Е - mail адреса:svetisavau@eunet.rs

Маринко Малешевић, дипл. грађ. инж., тел: 063-599-481;

Е - mail адреса: malesevicm@sbb.rs

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 09/2015 су набавке радова  – санација  крова објекта школе, шифра из ОРН - 45000000 грађевински радови

III  ОПИС РАДОВА и ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Опис радова

Постојеће стање:

Кров на објекту школе је формиран на више висинских нивоа према спратности делова објекта. Сваки појединачни део крова је класична дрвена кровна конструкција и може се третирати као прост или средње сложен кров, са  нагибима око 14%.

Конструктивни елементи крова су квалитетно изведени и у добром су стању. Кров је комплетно подашчан даском 24 мм, са кровним покривачем од таласастог салонита и таласастоте ондулине. Кровни покривач у јако лошем стању, нарочито део покривен ондулина покривачем, са изразито видљивим траговима прокишњавања, на плафонима највишег спрата објекта.

Лимарске опшивке и олуци у просечном стању, са деловима који су дотрајали. Вентилационе главе дотрајале, кородирале, а неке и недостају.

Постојеђа громобранска инсталација на крову је делимично деформисана, док су вертикални спустови у доста добром стању

Структура и димензије појединачних делова крова:

Кров 1 
Двоводани кров; кота основе: +7.30; кота слемена:+9.20
Кровни покривач: таласаста ондулина
Основа крова:а=32.50м;  б=16.80м;  П=546.00м2
Развијена површина: а=32.50м; б=8.75 х 2 =17.50м; П=568.75м2
Кров 2
Једноводни кров; кота основе: +4.00; кота слемена:+6.50
Кровни покривач: таласасти салонит
Основа крова:а=9.90м;  б=11.10м;  П=109.89м2
Развијена површина: а=9.90м; б=11.60 х 1 =11.60м; П=114.84м2

Кров3

Двоводни кров; кота основе: +3.55; кота слемена:+5.70
Кровни покривач: таласасти салонит
Основа крова:а=6.20м;  б=13.80м;  П=85.56м2
Развијена површина: а=6.20м; б=7.40 х 2 =14.80м; П=91.76м2
Кров 4
Једноводни кров; кота основе: +3.55; кота слемена:+5.70
Кровни покривач: таласасти салонит
Основа крова:а=9.60м;  б=6.90м;  П=66.24м2
Развијена површина: а=9.60м; б=7.40 х 1 =7.40м; П=71.04м2

У к у п н о
Основа крова: П=807.69м2
Развијена површина: П=846.39м2

Програм санације крова

Програм саанције крова урађен је у свему према важећим прописима и стандардима за ову врсту радова и објеката.Предвиђена су квалитетна и савремена решења и  материјали, при чему је вођено рачуна о рационалности и економичности.Комплетан програм и Предмер и предрачун радова рађени су на основу доступне постојеће пројектне документације и детаљне провере стања и мера на лицу места.
Програмом је предвиђена је замена кровног покривача на позицијама стандардних грађевинских и грађевинско занатских радова, везаних за ову врсту радова, као и сви други припадајући пратећи радови и радови на санацији и бојењу плафона на последњем спратном нивоу објекта.

Спецификација планираних радова:

1. Радови на рушењу и демонтажи

- Демонтажа кровног покривача

- Демонтажа кровне летве и пропалог тер папира

- Демонтажа хоризонталних олука

- Демонтажа вертикалних олука

- Демонтажа лимених опшивки

- Демонтажа громобранске инсталације на крову објекта

- Демонтажа вентилационих глава

- Лагеровање демонтираних елемената, за које наручилац покаже интересовање, у приручне магацине

- Утовар и одвоз шута на депонију

- Изолатерски радови

  - Набавка и постављање парапропусне, водонепропусне кровне фолије

3. Кровопокривачки радови

- Покривање кровни површина бојеним-пластифицираним поцинкованим равним лимом, дебљине 6 мм.
Покривање извести тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова.

4. Лимарски радови

- Опшивка поцинкованим палстифицираним лимом бочних старана крова - ветарлајсна, калканске опшивке слеме, уводни лим и димњаци

- Набавка и уградња хоризонталних и вертикалних олука од поцинкованог пластифицираног лима

- Набавка и уградња снегобрана од поцинкованог пластифицираног лима, профилисаних за лимени кров

5. Пратећи монтажни радови

- Набавка и уградња вентилационих глава од поцинкованог лима

- Набавка и уградња ливено гвоздених цеви као завршетка вертикалних олука

- Набавка и уградња нове громобранске инсталације на крову објекта, повезивање на вертикалне спустове који се задржавају, испитивање инсталације и издавање атеста

6. Молерско фарбарски радови

- Бојење дрврних опшивки стрехе и видних делова рогова, лазурном бојом, преко постојеће боје

- Санација и бојење плафона на последњем нивоу објекта - последица наглашеног прокишњавања

2. Опис јавне набавке – захтеви наручиоца

Радови се изводе  у Београду-Умка, на објкету школе, према следећим захтевима:

- Радови започињу одмах по испуњењу уговорених услова за почетак радова, према приоритету по захтеву наручиоца.

- Рок за извођење свих уговорених радова је најкраће 20 (двадесет) дана, а најдуже 40 (четрдесет) дана од дана  увођења извођача у посао. Надзорни орган уписује у Грађевински дневник датум увођења извођача у посао и датум завршетка свих уговорених радова. Понуде које гласе на рок  краћи од 20 дана и дужи од 40 дана биће одбијене као неодговарајуће.

- Гарантним роком мора да буде обухваћена пуна гаранција за изведене радове и уграђене материјале у року од најмање 36 месеци од дана примопредаје.

- Понудом морају бити обухваћени сви радови из спецификација радова.

- Радови се изводе квантитативно према захтевима из спецификација, у складу са техничко-технолошким нормативима, нормама грађевинске регулативе, према правилима струке и према важећим стандардима за такву врсту радова, уз примену безбедносних мера и мера заштите на раду.

- Извођач радова сноси пуну одговорност за обезбеђење места извођења радова и евентуално причињену штету трећим лицима.

- Понудом мора бити обухваћена уградња стандардизованих материјала, усаглашених са СРПс-ISO стандардима, применом стандардних процедура, што се доказује достављањем одговарајућих атеста- сертификата на захтев наручиоца.

- Измена позиција на којима се радови изводе може се вршити само уз сагласност наручиоца и надзорног органа.

- Наручилац задржава право измене појединих позиција, као и право промене количине изведених радова. Обрачун ће се извршити према стварно изведеним и измереним количинама на лицу места, без обзира на количине из предмера и предрачуна.

- Ценом су обухваћени сви радови дате позиције, укључујући рад, уграђени материјал и сва остала припадајућа давања и дажбине.

- Примењени материјали морају бити отпорни на атмосферске утицаје, стабилни и  нешкодљиви за околину.

- Радови се изводе на начин којим се не омета или ограничава саобраћај, не оштећује и не нарушава околина и природна средина и не угрожава здравље и безбедност присутних и пролазника.

- По завршетку радова извођач је дужан да околину градилишта доведе у првобитно стање.

- Извођач је у обавези да по завршетку планираних радова, благовремено упуту позив за преглед и пријем изведених радова

IV    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. став 1. тачке 1) - 4) ЗЈН, нису у обавези да достављају понуђачи - правна лица и предузетници, који су уписани у Регистар понуђача, у ком случају је понуђач дужан да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, односно да се у регистру понуђача налазе и сваки подизвођач и сви чланови групе понуђача.

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Услов у погледу пословног капацитета – Наручилац захтева од понуђача да докаже да је, у претходне три обрачунске године, самостално остварио финансијски бруто приход  од извођења радова који су исти или слични предмету јавне набавке, у вредности од најмање 10 милиона динара;

- Услов у погледу кадровског капацитета - Наручилац захтева од понуђача да докаже да има радно ангажовано најмање 10 радника, од којих најмање једно лице грађевинске струке са лиценцом 400 -за оговорног извођача радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација  водовода и канализације или 410-одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње,нискоградње и хидроградње или 411-одговорни извођач радова  грађевинских конструкција и  грађевинско-занатских радова на објектима  високоградње.

- Услов у погледу техничког капацитета - Наручилац захтева од понуђача да докаже да поседује (у власништву или по основу лизинга или закупа) теретно возило за управљање којим је неопходна возачка дозвола „Ц“ категорије;

- Услов у погледу финансијског капацитета - Наручилац захтева од понуђача да докаже да ниједан његов рачун није био у блокади шест месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда. Наручилац захтева да  сваки члан групе и сваки подизвођач појединачно мора испунити овај услов, сходно правилима члана 81. став 2. Закона.

Испуњеност наведених услова понуђачи доказују попуњавањем и овером образаца који су део Конкурсне документације и достављањем тражених доказа.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају додатне услове, уколико понуђач наступа са подиизвођачем, дужан је да сам испуни додатне услове.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим услова у погледу финансијског капацитета, сходно правилима члана 81. став 2. Закона.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда)

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу VII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов у погледу пословног капацитета - да је понуђач, у претходне три обрачунске године, самостално остварио финансијски бруто приход  од извођења радова који су исти или слични предмету јавне набавке, у вредности од најмање 10 милиона динара

Докази:

- Попуњена, потписана и оверена Листа изведених радова (Образац је дат у поглављу VIII)

- Као доказ приложити копије уговоре  о извођењу радова, са припадајућим евентуалним анексима и окончане ситуација, потписана и оверена од стране извођача, стручног надзора и инвеститора, за сваку позицију наведену у листи изведених радова.

- Услов у погледу кадровског капацитета – да понуђач има радно ангажовано најмање 10 радника, од којих најмање једно лице грађевинске струке са лиценцом за одговорног извођача грађевинских радова (лиценце 400 или 410 или 411);

Докази:

- Попуњена, потписана и оверена Листа кадровске опремљености (Образац је дат у поглављу IX)

- За лица у радном односу (одређено и/или неодређено време) фотокопију радне књижице, одговарајућег М обрасца и уговора о раду за свако запослено лице.

- За лица ван радног односа уговор о радном ангажовању (уговор о обављању привремених или повремених послова, односно уговор о делу и сл.)

- За одговорног извођача радова – носиоца лиценце, уз основ радног ангажовања прилаже се и лична лиценца одговорног извођача, који ће Решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци и Потврда Инжењерске коморе Србије,  о важећој лиценци

- Услов у погледу техничког капацитета -  да понуђач поседује (у власништву или по основу лизинга или закупа) теретно возило за управљање којим је неопходна возачка дозвола „Ц“ категорије;

Докази:

- Попуњена, потписана и оверена Листа техничке опремљености (Образац је дат у поглављу Х)

- Читач саобраћајне дозволе (са одштампаном сликом регистрационе налепнице на возилу из које се види регистарски број возила и датум истека важења регистрације) - понуђач доставља и ако је власник, и ако је закупац покретне механизације.

Напомена: Уколико понуђач није власник покретне механизације, потребно је да поред читача саобраћајне дозволе достави и доказ да исте има на располагању (уговор да има на располагању тражено возило, нпр: уговор о закупу, уговор о лизингу и сл.). Уколико понуђач по основу уговора о располагању траженог возила користи возило другог правног или физичког лица које није у њиховом власништву у том случају потребно је као доказ доставити и сагласност власника возила.

- Услов у погледу финансијског капацитета - Наручилац захтева од понуђача да докаже да ниједан његов рачун није био у блокади шест месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда. Наручилац захтева да сваки члан групе и сваки подизвођач појединачно мора испунити овај услов, сходно правилима члана 81. став 2. Закона.

Докази:

- Попуњена, потписана и оверена Изјава (Образац је дат у поглављу ХI)

- У прилогу доставити потврду/потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, а која ће обухватити захтевани период, односно интернет адресу на којој су захтевани подаци јавно доступни и на којој се могу проверити.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V     УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Школа за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“ Милије Станојловић 30 11260Умка  ,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радови на санацији крова на објекту школе–, ЈН бр.09/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.06.2015.године  до 14,00 часова .

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде,попуњен и оверен,

- Докази испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке   од 1-5

- Докази испуњености додатних услова од 1-4

- Попуњене све ставке техничке спецификације , потписани и оверени сви листови,

- Модел уговора , потписан и оверен,

- Образац структуре цене, потписан и оверен,

- Образац трошкова припреме понуде (није обавезно),

- Образац изјаве о назависној понуди,потписан и оверен,

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,(обавезни услов тачка 6.)

- Гаранцију за озбиљност понуде – оргинал сопствена бланко меница

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Школа з аосовно исредње образовање са домом „Свети Сава“Умка,Милије Станојловић 30,11260 Умка   са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку  радови –  радови на санацији крова објекта школе  , ЈН бр. 09/2015- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радови на санацији крова објекта школе  ЈН бр.09/2015- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радови на санацији  крова објекта школе  ЈН бр.09/2015- НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радови  на санацији крова објекта  школе  –  ЈН бр.09/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље XII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље XII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ.

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је  највише 45 дана од дана службеног пријема привремене – месечне ситуације, односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 36 месеца од дана завршетка извођења радова. У противном, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

8.3. Захтев у погледу рока

Рок завршетка извођења радова не може бити краћи од 20, нити дужи од 40 дана од дана увођења извођача у посао.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1.  Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 120 дана од дана отварања понуда. Mеница са прилозима мора бити запакована у посебној ПВЦ кошуљици.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

11.2.   Изабрани понуђач је дужан да достави:

1) Гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу, дату као средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

2) Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје  радова преда наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу, дату као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да утичу на немогућност експлоатације предмета уговора у гарантном року.

12.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику - путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: svetisavau@eunet.rs  или факсом на број 011-8026-856 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 09/2015“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

- ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“.

Елементи критеријума јесу:

1. Понуђена цена – 80 пондера

2. Понуђени рок извођења радова – 20 пондера

Укупно – 100 пондера

Понуда са најниже понуђеном ценом добија 80 пондера, а остале понуде по формули:

најповољнија понуђена цена х максималан број пондера за цену (80)

понуђена цена

Понуда са најкраћим роком за извођење радова  добија  20 пондера, а остале понуде по формули:

најкраћи рок извођења (дана) х максималан број пондера за рок извођења (20)

понуђени рок извођења радова (дана)

- ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

-Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену , као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок извођења радова

-Уколико две или више понуда имају исту цену и исти рок извођења радова биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најдужи гарантни рок, односно понуда оног понуђача коју је Наручилац примио раније, сукцесивно.

- ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

- КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: svetisavau@eunet.rs , факсом на број: 011-8026-856 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

- РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI  ОБРАЗАЦ  ЗА ДОКАЗИВАЊЕ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

| Ред бр | Н а з и в д о к у м е н т а | Датум издавања | Бр страна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Извод из регистра (Извод издаје Агенција за привредне регистре, односно надлежни Привредни суд ) |  |  |
| 2 | а) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. б) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала. в) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника) (уверења издаје надлежни суд и надлежна полицијска управа МУП-а) |  |  |
| 3 | Потврде надлежног Привредног и надлежног Прекршајног суда, односно Агенције за привредне регистре да му није изречена мера забране oбављања делатности која је на снази у време објављивања - слања позива за достављање понуда |  |  |
| 4 | Доказ да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (потврде издају Пореска управа Министарства финансија РС или државе на чијој територији Понуђач има седиште и надлежно Одељење Управе јавних прихода локалне самоуправе на чијој територији Понуђач има седиште) |  |  |
| 4 а | ИЛИ, уместо ред.бр. 3 и 4, доказ да се понуђач налази у поступку приватизације (потврду издаје Агенција за приватизацију ) |  |  |
| 4б | Решење о упису у регистар понуђача (уместо пролога под редним бројем 1-4) |  |  |
| 5 | Изјава о поштовању обавеза по члану 75, став 2 Закона |  |  |
| 6 | Образац за доказивање испуњености услова у погледу пословног капацитета |  |  |
| 7 | Образац за доказивање испуњености услова у погледу кадровског капацитета |  |  |
| 8 | Образац за доказивање испуњености услова у погледу техничког капацитета |  |  |
| 9 | Образац за доказивање испуњености услова у погледу финансијског капацитета |  |  |
| 10 | Образац трошкова припреме понуде |  |  |
| 11 | Образац изјаве о независној понуди |  |  |

Изјављујем под пуном одговорношћу да су приложене копије сравњене и врне оргиналу.

М.П.			                 Понуђач

_____________________

VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2  ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 75.став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова на бр.09/2015  су радови  на санацији  крова објекта школе, ЈН бр. 09/15, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Одговорно лице:

М.П.                          _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

VIII ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА

Листом о вредности изведених радова доказује се квалификација у погледу пословног капацитета за обављање посла који је предмет јавне набавке.

У листу се уносе вредности - финансијски бруто приход остварен од извођења радова који су исти или слични предмету јавне набавке.

Понуђач има неопходан пословни капацитет (испуњава квалификациони захтев) ако је самостално остварио финансијски бруто приход  од грађевинско-занатских послова од најмање 10 милиона динара у последње три обрачунске године.

ЛИСТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

| 2014. година |
| --- |
| Ред. бр. | Назив пројекта/ Локација/Година | Наручилац/ особа за контакт/ телефон | Вредност посла ( дин) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| С в е г а 2014. година |  |

| 2013. година |
| --- |
| Ред. бр. | Назив пројекта/ Локација/Година | Наручилац/ особа за контакт/ телефон | Вредност посла ( дин) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| С в е г а 2013. година |  |

| 2012. година |
| --- |
| Ред. бр. | Назив пројекта/ Локација/Година | Наручилац/ особа за контакт/ телефон | Вредност посла ( дин) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| С в е г а 2012. година |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| --- |
| С в е г а 2014. година |  |
| С в е г а 2013. година |  |
| С в е г а 2012. година |  |
| УКУПНО 2012 - 2014. година |  |

м.п.

Одговорно лице:

_______________________

Напомена:

Као доказ приложити   копије уговоре са припадајућим евентуалним анексима, о извођењу радова на наведеном објекту и окончане ситуација, потписана и оверена од стране извођача, стручног надзора и инвеститора, за сваку позицију наведену у листи изведених радова.

У случају већег броја позиција листе фотокопирати

Докази морају бити наведени у табели хронолошким редом и истим редом прилагани. Уколико из  табеле не буду видљиви сви тражени подаци, или понуђач не приложи ваљане доказе,  квалификациони минимум неће бити признат.

Непотзребно је навођење података и прилагање доказа за укупну вредност преко 10.000.000,00 динара.

IX ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА

Листом  кадровске опремљености доказује се довољан капацитет у погледу кадровске оспособљености понуђача за обављање посла који је предмет јавне набавке.

Захтеви за квалификацију у погледу особља су:

- да Понуђач има радно ангажовано најмање 10 радника, од којих најмање једно лице грађевинске струке са лиценцом за одговорног извођача грађевинских радова;

ЛИСТА КАДРОВСКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

| Ред. бр. | Име и презиме | Стручна квалификација | Радно место | Радно искуство (год.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

м.п.			                         Oвлашћено лице:

_________________________

Напомена:

Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

У прилогу доставити

- За лица у радном односу (одређено и/или неодређено време) фотокопију радне књижице, одговарајућег М обрасца и уговора о раду за свако запослено лице.

- За лица ван радног односа уговор о радном ангажовању (уговор о обављању привремених или повремених послова, односно уговор о делу и сл.)

- За одговорног извођача радова – носиоца лиценце, уз основ радног ангажовања прилаже се и лична лиценца одговорног извођача, који ће Решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци и Потврда Инжењерске коморе Србије,  о важећој лиценци (лиценце 400 или 410 или 411)

У супротном се квалификација неће признати.

X ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА

Листом техничке опремљености  доказује се довољан капацитет понуђача у погледу техничке оспособљености за обављање посла који је предмет јавне набавке.

Захтев за квалификацију у погледу техничке опремљености је да понуђач поседује (у власништву или по основу лизинга или закупа) теретно возило за управљање којим је неопходна возачка дозвола „Ц“ категорије

ЛИСТА ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

| Ред. бр. | Врста опреме | Марка/тип | Капацитет | Год. производње |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

м.п.			овлашћено лице:

_________________________

Напомена:

Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

- У прилогу доставити  читач саобраћајне дозволе (са одштампаном сликом регистрационе налепнице на возилу из које се види регистарски број возила и датум истека важења регистрације) - понуђач доставља и ако је власник, и ако је закупац покретне механизације.

- Уколико понуђач није власник покретне механизације, потребно је да поред читача саобраћајне дозволе достави и доказ да исте има на располагању (уговор да има на располагању тражено возило, нпр: уговор о закупу, уговор о лизингу и сл.). Уколико понуђач по основу уговора о располагању траженог возила користи возило другог правног или физичког лица које није у њиховом власништву у том случају потребно је као доказ доставити и сагласност власника возилакопију важећe саобраћајнe дозволе са читачем за теретно возило у власништву, односно копију саобраћајне дозволе са читачем, за теретнов возило и уговор о лизингу, ако је возило ангажовано по основу лизинга.

У супротном се квалификација неће признати.

XI ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА

И З Ј А В А

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ни један наш рачун није био у блокади шест месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда.

Поседујемо отворене рачуне код следећих банака:

1	______________________________________________

2	______________________________________________

3	______________________________________________

Понуђач

М.П.                           		 _____________________

Напомена:

У прилогу доставити потврду/потврде о броју дана неликвидности,  коју издаје Народна банка Србије, а која ће обухватити захтевани период, односно интернет адресу на којој су захтевани подаци јавно доступни и на којој се могу проверити.

Наручилац захтева да сваки члан групе и сваки подизвођач појединачно мора испунити овај услов,у ком случају образац Изјаве треба копирати у потребном броју примерака.

XII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку

(Радови на санацији крова  објекта школе , ЈН број 09/2015)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђа

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ПОНУДА - Радови на санацији  крова  објекта школе

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извођења радова |  |
| Гарантни период |  |

Датум 	:		                         М.П.                   		        Понуђач

_________________                                                                               _________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

XIII   СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Спецификација са структуром цена бр ______ од __________, за јавну набавку

(Радови на санацији крова  објекта школе , ЈН број 09/2015)

| Р. бр. | Позиција | Јед. мере | Колич. | Једин. цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ |
| 1.1. | Демонтажа кровног покривача Салонит плоче пажљиво демонтирати и спустити. Демонтиране плоче за које наручилац покаже интересовање очистити и сложити на приручну градилишну депонију у дворишту школе или магацин школе, а неупотребљиве демонтиране елементе и шут утоварити на камион и одвести на депонију коју обезбеђује извођач. |
|  | Обрачун по м2 развијене површине крова |
|  | Кров 1 | *салонит | м2 | 568,75 |  |  |  |  |
|  | Кров 2 | *ондулина | м2 | 114,84 |  |  |  |  |
|  | Кров 3 | *ондулина | м2 | 91,76 |  |  |  |  |
|  | Кров 4 | *ондулина | м2 | 71,04 |  |  |  |  |
|  | Укупно | м2 | 846,39 |  |  |

| 1.2. | Демонтажа хоризонталне кровне летве и тер папира Кровну летву постављену за потребе покривања салонитом пажљиво демонтирати, спустити и сложити на приручну градилишну депонију у дворишту школе или магацин школе. Пропали слој тер папира демонтирати, спустити, утоварити на камион и одвести на депонију коју обезбеђује извођач. Након демонтааже летве и тер папира пажљиво прегледати дашчану опшивку крова и уклонити све заостале елементе претходног кровног покривача. |
| --- | --- |
|  | Обрачун по м2 развијене површине крова |
|  | Кров 1 | *летва и тер папир | м2 | 568,75 |  |  |  |  |
|  | Кров 2 | *летва и тер папир | м2 | 114,84 |  |  |  |  |
|  | Кров 3 | *летва и тер папир | м2 | 91,76 |  |  |  |  |
|  | Кров 4 | *летва и тер папир | м2 | 71,04 |  |  |  |  |
|  | Укупно | м2 | 846,39 |  |  |
| 1.3. | Демонтажа хоризонталних олука Демонтирати све правоугаоне хоризонталне олуке заједно са носачима-кукама. Демонтиране елементе за које се процени да су за даљу употребу и за које наручилац покаже интересовање лагеровати на приручну градилишну депонију у дворишту школе или магацин школе, а неупотребљиве демонтиране елементе спаковати и одвести на депонију коју обезбеђује извођач. |
|  | Обрачун по м1 демонтираног олука, заједно са носачима |
|  | Кров 1 | *олук: 2 х 32.50 | м1 | 65,00 |  |  |  |  |
|  | Кров 2 | *олук: 1 х 9.90 | м1 | 9,90 |  |  |  |  |
|  | Кров 3 | *олук: 2 х 6.20 | м1 | 12,40 |  |  |  |  |
|  | Кров 4 | *олук: 2 х 9.60 | м1 | 9,60 |  |  |  |  |
|  | Укупно | м1 | 96,90 |  |  |
| 1.4. | Демонтажа вертикалних олука Демонтирати све олучне вертикале, правоугаоног облика, заједно са носачима-обујмицама. Демонтиране елементе за које се процени да су за даљу употребу и за које наручилац покаже интересовање лагеровати на приручну градилишну депонију у дворишту школе или магацин школе, а неупотребљиве демонтиране елементе спаковати и одвести на депонију коју обезбеђује извођач. |
|  | Обрачун по м1 демонтираног олука, заједно са носачима |
|  | Кров 1 | *олук: 6 х 7.50 | м1 | 45,00 |  |  |  |  |
|  | Кров 2 | *олук: 2 х 4.00 | м1 | 8,00 |  |  |  |  |
|  | Кров 3 | *олук: 4 х 3.50 | м1 | 14,00 |  |  |  |  |
|  | Кров 4 | *олук: 2 х 3.50 | м1 | 7,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно | м1 | 74,00 |  |  |
| 1.5. | Демонтажа лимених опшивки Демонтирати све лимене опшивке постојећег крова (калканске опшивке, ветар лајсне, опшивке димљака и сл.) Демонтиране елементе за које наручилац покаже интересовање лагеровати на приручну градилишну депонију у дворишту школе или магацин школе, а неупотребљиве демонтиране елементе спаковати и одвести на депонију коју обезбеђује извођач. |
|  | Обрачун по м1 демонтиране лимене опшивке |
|  | Кров 1 | оп:4 х 8.75 + 2 х 2.20 | м1 | 39,40 |  |  |  |  |
|  | Кров 2 | опшивка: 2 х 11.60 | м1 | 23,20 |  |  |  |  |
|  | Кров 3 | опшивка:3 х 7.40 | м1 | 22,20 |  |  |  |  |
|  | Кров 4 | опшивка: 7.40 + 9.60 | м1 | 17,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно | м1 | 101,80 |  |  |
| 1.6. | Демонтажа громобранске инсталације Демонтирати комплетну инсталацију на крову објекта изведену траком FeZn, на одговарајућим носачима, заједно са свим спојницама, стезаљкама и обујмницама за олуке. Инсталација са фасаде-вертикални спустови се не демонтирају и касније се користе. Демонтиране елементе за које се процени да су за даљу употребу и за које наручилац покаже интересовање лагеровати у приручни магацин школе, а неупотребљиве демонтиране елементе спаковати и одвести на депонију коју обезбеђује извођач. |
|  | Обрачун по м1 демонтиране инсталације - траке |
|  | Кров 1 | *трака:4х8.75 + 32.50 | м1 | 67,50 |  |  |  |  |
|  | Кров 2 | * трака:2х11.60 +9.90 | м1 | 33,10 |  |  |  |  |
|  | Кров 3 | * трака:4х7.40 + 6.20 | м1 | 35,80 |  |  |  |  |
|  | Кров 4 | * трака:1х7.40 | м1 | 7,40 |  |  |  |  |
|  | Укупно | м1 | 143,80 |  |  |
| 1.7. | Демонтажа вентилационих глава Демонтирати пропале вентилационе главе Ø110 мм и Ø75 мм, од поцинкованог лима на крову објекта. Демонтажу вршити пажљиво, како се контакт са вентилационим цевима не би оштетио. Демонтиране елементе за које се процени да су за даљу употребу и за које наручилац покаже интересовање лагеровати у приручни магацин школе, а неупотребљиве демонтиране елементе спаковати и одвести на депонију коју обезбеђује извођач. |
|  | Обрачун по комаду демонтиране вентилационе главе |
|  | Кров 1 | 6хØ110мм + 1хØ75мм | ком | 7,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно | ком | 7,00 |  |  |
| 1 | УКУПНО - РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ |  |

| 2 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| 2.1. | Набавка и постављање кровне фолије Набавити и поставити квалитетну водонепропусну, паропропусну фолију, преко дашчане подлоге, прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима са широком главом. Прикована ивица се преклапа 10 цм. Настављање траке поставити наизменично, померене најмање за 50 цм.Опшити комлетну кровну раван и подашчане чеоне делове. Фолију подићи до висине лимене опшивке на калканским зидовима. Пре уградње фолије добро прегледати дашчану опшивку крова и уклонити све заостале еклементе који би могли оштетити фолију или правити сметње код покривања крова. |
|  | Обрачун по м2 развијене површине крова |
|  | Кров 1 | *кровна фолија | м2 | 568,75 |  |  |  |  |
|  | Кров 2 | *кровна фолија | м2 | 114,84 |  |  |  |  |
|  | Кров 3 | *кровна фолија | м2 | 91,76 |  |  |  |  |
|  | Кров 4 | *кровна фолија | м2 | 71,04 |  |  |  |  |
|  | Укупно | м2 | 846,39 |  |  |
| 2 | УКУПНО - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| 3 | КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |
| 3.1. | Покривање крова лимом Покривање кровни површина бојеним-пластифицираним поцинкованим равним лимом, дебљине минимум 0,60 мм. Покривање извести тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова, у свему према решењу и упуству произвођача и надзорног органа. Уградити лимене траке из једног комада по дужини рога, без настављања. Лимене носаче - пертле добро учврстити за подлогу и уграђивати на што мањем размаку. Након уградње лим мора бити неоштећен и затегнут. Боја по избору наручиоца. |
|  | Обрачун по м2 развијене површине крова |
|  | Кров 1 | *лим | м2 | 568,75 |  |  |  |  |
|  | Кров 2 | *лим | м2 | 114,84 |  |  |  |  |
|  | Кров 3 | *лим | м2 | 91,76 |  |  |  |  |
|  | Кров 4 | *лим | м2 | 71,04 |  |  |  |  |
|  | Укупно | м2 | 846,39 |  |  |
| 3 | УКУПНО - КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |

| 4 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| 4.1. | Опшивка бочних страна крова-ветар лајсне Набавка материјала и опшивка бочних страна крова - ветар лајсне. Опшивка се врши профилисаним елементима направљеним од пластифицираног поцинкованог равног лима, минималне дебљине 0,6 мм, боје и карактеристика као покривни лим. Опшивку профилисати тако да прелази на покривни лим и спојити је са њим дуплим стојећим превојем, а вертикално покрива чеону даску на опшивци стрехе са профилисаном окапницом. Опшивку добро учврстити шрафљењем у кровну раван и опшивку стрехе. Користити траке што веће дужине и ако је могуће избећи настављање. Развијена ширина бочне опшивке до 50 цм. Профилисање и облик опшивке према мерама узетим на лицу места. |
|  | Обрачун по м1 уграђене опшивке |
|  | Кров 1 | *опшивка: 4 х 8.75 | м1 | 35,00 |  |  |  |  |
|  | Кров 2 | *опшивка: 1 х 11.60 | м1 | 23,20 |  |  |  |  |
|  | Кров 3 | *опшивка:2 х 7.40 | м1 | 14,80 |  |  |  |  |
|  | Укупно | м2 | 73,00 |  |  |
| 4.2. | Опшивка лимом - калкански зид. Израда и монтажа лимених опшивки на контакту крова и вертикалног калканског зида вишег дела објекта, од пластифицираног поцинкованог равног лима, минималне дебљине 0,6 мм, боје и карактеристика као покривни лим. Опшивку радити из комада, а евентуалне спојеве извести пертловањем. Опшивку спојити са кровним лимом дуплим стојећим превојем, а вертикално подићи уз зид минимум 30 цм. Спој са фасадом добро учврстити и силиконисати. Профилисање према решењу на лицу места. |
|  | Обрачун по м1 уграђене опшивке |
|  | Кров 2 | *опшивка: 1 х 11.60 | м1 | 11,60 |  |  |  |  |
|  | Кров 3 | *опшивка: 1 х 7.40 | м1 | 7,40 |  |  |  |  |
|  | Кров 4 | *опшивка:7.40 + 9,60 | м1 | 17,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно | м1 | 36,00 |  |  |
| 4.3. | Опшивка лимом - слеме. Израда и монтажа лимених опшивки на највишем слободном делу једноводног крова, од пластифицираног поцинкованог равног лима, минималне дебљине 0,6 мм, боје и карактеристика као покривни лим. Опшивку радити из комада, а евентуалне спојеве извести пертловањем. Опшивку спојити са кровним лимом дуплим обореним превојем, а вертикално пустити низ зид минимум 25 цм и профилисати окапницу.Профилисање према решењу на лицу места. |
|  | Обрачун по м1 уграђене опшивке |
|  | Кров 2 | *опшивка: 1 х 9.90 | м1 | 9,90 |  |  |  |  |
|  | Укупно | м1 | 9,90 |  |  |
| 4.4. | Опшивка лимом - уводни лим Израда и монтажа лимених опшивки - уводни лим на контакту лимени кров - хоризонтални олук, развијене ширине 25 цм, од поцинкованог пластифицираног равног лима, дебљине лима 0.60 мм, боје и карактеристика као покривни лим. Спој са лименим кровом извести пертловањем. Профилисање и начин уградње према решењу на лицу места. |
|  | Обрачун по м1 уграђене опшивке |
|  | Кров 1 | *опшивка: 2 х 32.50 | м1 | 65,00 |  |  |  |  |
|  | Кров 2 | *опшивка: 1 х 9.90 | м1 | 9,90 |  |  |  |  |
|  | Кров 3 | *опшивка: 2 х 6.20 | м1 | 12,40 |  |  |  |  |
|  | Кров 4 | *опшивка: 2 х 9.60 | м1 | 9,60 |  |  |  |  |
|  | Укупно | м1 | 96,90 |  |  |
| 4.5. | Хоризонтални олуци Израда и монтажа висећих полукружних олука од пластифицираног поцинкованог равног лима, развијене ширине 33 цм, дебљине минимум 0,60 мм, боје као кровни покривач. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0,4 мм, на размаку до 80 цм и обојити у боји лима. Водити рачуна о потребним падовима. |
|  | Обрачун по м1 уграђеног хоризонталног олука |
|  | Кров 1 | *олук: 2 х 32.50 | м1 | 65,00 |  |  |  |  |
|  | Кров 2 | *олук: 1 х 9.90 | м1 | 9,90 |  |  |  |  |
|  | Кров 3 | *олук: 2 х 6.20 | м1 | 12,40 |  |  |  |  |
|  | Кров 4 | *олук: 2 х 9.60 | м1 | 9,60 |  |  |  |  |
|  | Укупно | м1 | 96,90 |  |  |
| 4.6. | Вертикални олуци Израда и монтажа олучних вертикалних цеви, од пластифицираног поцинкованог равног лима, боје као кровни покривач, развијене ширине 40 цм, Ø12 цм, дебљине лима 0,6 мм. Обујмице са држачима поставити на размаку од 100 цм и обојити у боји лима. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм, кривине према захтеву фасадног зида. Завршетак олучне цеви прилагодити уградњи у ливено гвоздене цеви. |
|  | Обрачун по м1 уграђеног вертикалног олука |
|  | Кров 1 | *олук: 6 х 6.00 | м1 | 36,00 |  |  |  |  |
|  | Кров 2 | *олук: 2 х 3.00 | м1 | 6,00 |  |  |  |  |
|  | Кров 3 | *олук: 4 х 2.50 | м1 | 10,00 |  |  |  |  |
|  | Кров 4 | *олук: 2 х 2.50 | м1 | 5,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно | м1 | 57,00 |  |  |
| 4.7. | Опшивка димљака Димњак димензија 70/50 цм - Опшивка димљака пластифицираним поцинкованим равним лимом, боје као кровни покривач, развијене ширине 50 цм. Лим уз зид димљака подићи најмање 30 цм. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опеке. Све спојеве са кровним лимом извести пертловањем и профилисати и уградити у складу са правилима струке. |
|  | Обрачун по комаду комплет опшивеног димљака |
|  | Кров 1 | *опш. димљака: 2 ком | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно | ком | 2,00 |  |  |
| 4.8. | Снегобрани Израда и монтажа снегобрана на лименом крову од равног пластифицираног поцинкованог лима, дебљине 0.60 мм, правоугаоног пресека, развијене ширине 33 цм, са потребним носачима за причвршћивање на стојећем преклопу -пертли. Снегобране поставити у два смакнута реда, у свему према детаљима и упуству наручиоца. |
|  | Обрачун по м1 уграђеног снегобрана |
|  | Кров 1 | *снегобрани: 2 х 32.50 | м1 | 65,00 |  |  |  |  |
|  | Кров 2 | *снегобрани: 1 х 9.90 | м1 | 9,90 |  |  |  |  |
|  | Кров 3 | *снегобрани: 2 х 6.20 | м1 | 12,40 |  |  |  |  |
|  | Кров 4 | *снегобрани: 2 х 9.60 | м1 | 9,60 |  |  |  |  |
|  | Укупно | м1 | 96,90 |  |  |
| 4 | УКУПНО - ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |

| 5 | ПРАТЕЋИ МОНТАЖНИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| 5.1. | Набавка и монтажа вентилационих глава набавити и уградити вентилационе главе Ø110 мм и Ø75 мм, од ојачаног поцинкованог лима на крову објекта. Монтачу извести на постојеће вентилационе цеви. У цену улази и опшивка вентилационих глава пластифицираним лимом. |
|  | Обрачун по комаду уграђене и опшивене вентилационе главе |
|  | Кров 1 | 6хØ110мм + 1хØ75мм | ком | 7,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно | ком | 7,00 |  |  |
| 5.2. | Ливено гвоздене цеви. Набавка и уградња ливено гвоздених цеви са једном кривином, Ø125 мм, дужине 2 м, као завршетака вертикалних олука. Цеви причврстити за зид адекватним носачима-обујмицама у три висинске зоне и наслонити доњим делом на изливени бетонски елеменат-јастук или метални носач уграђен у терен. Цеви се постављају као завршетци олучних вертикала. |
|  | Обрачун по комаду уграђених цеви |
|  | Кров 1 | *цеви Ø125 мм | ком | 6,00 |  |  |  |  |
|  | Кров 2 | *цеви Ø125 мм | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Кров 3 | *цеви Ø125 мм | ком | 4,00 |  |  |  |  |
|  | Кров 4 | *цеви Ø125 мм | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно | ком | 13,00 |  |  |
| 5.3. | Громобранске инсталације Набавка и уградња громобранске инсталације. Инсталацију на крову објекта извести траком FeZn-20х3 мм, на одговарајућим носачима, прикладним за пертловани кровни лим, у потпунести према шеми и распореду старих инсталација. Инсталације спојити на верикалне траке које се задржавају. У цену улазе и све потрбене спојнице, стезаљке и обујмнице за олуке и др. Након монтаже инсталација исте испитати и обезбедити атест о исправности. |
|  | Обрачун по м1 комплетно изведене инсталације |
|  | Кров 1 | * трака:4х8.75 + 32.50 | м1 | 67,50 |  |  |  |  |
|  | Кров 2 | * трака:2х11.60 +9.90 | м1 | 33,10 |  |  |  |  |
|  | Кров 3 | * трака:4х7.40 + 6.20 | м1 | 35,80 |  |  |  |  |
|  | Кров 4 | * трака:1х7.40 | м1 | 7,40 |  |  |  |  |
|  | Укупно | м1 | 143,80 |  |  |
| 5 | УКУПНО - ПРАТЕЋИ МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |

| 6 | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| 6.1. | Бојење дрвене опшивке стрехе Обојити све дрвене косе опшивке стрехе и видне делове рогова и греда, лазурном бојом, преко постојеће боје. Површине добро очистити и отпрашити, а затим прећи фином шмирглом да остане глатка површина. Бојити два пута са размаком сушења 24 h, по потреби бојити и трећи пут.Боја по избору наручиоца Позиција обухвата и коришћење цевасте скеле која се посебно не обрачунава. Обрачун површина према стандарду, видни делови рогова и греда се обрачунавају као развијена површина. |
|  | Обрачун по м2 комплетно обојене површине |
|  | Кров 1 | (32,50+17,50)*2*1,10 | м2 | 110,00 |  |  |  |  |
|  | Кров 2 | (9,90+11,60)*1,10 | м2 | 23,65 |  |  |  |  |
|  | Кров 3 | (6,20+7,40)*2*1,20 | м2 | 32,64 |  |  |  |  |
|  | Кров 4 | 9,60*1,20 | м2 | 11,52 |  |  |  |  |
|  | Укупно | м2 | 177,81 |  |  |
| 6.2. | Санација и бојење плафона на последњем нивоу објекта Позиција обухвата: Припремни радови: -Остругати и скинути слој старе боје са површина плафона за које се на лицу места, уз присуство надзорног органа, процени да је неопходно. -Гипсовати мања оштећења и пукотине -Површину благо обрусити и очистити Глетовање плафона: -Ипрегнација плафона дисперзионим везивом -Глетовање (превлачење) китом и брушење, до нивоа који омогућава квалитетно наношење дисперзионе боје. Бојење плафона полудисперзионом бојом: -Предбојење -Исправљање тонираним дисперзионом китом -Бојење полудисперзионом бојом први и други пут. Напомена:У случају потребе преко постојећих флека прећи уљаном бојом Позиција обухвата и коришћење радне скеле |
|  | Обрачун по м2 комплетно обојене површине |
|  | 22,20+62,84+25,17+25,77+24,58+25,77+25,05+25,05+25,05+52,44+19,34+18,31+19,97+9,08+9,08 |  |  |  |  |
|  | Укупно | м2 | 388,60 |  |  |
| 6 | УКУПНО - МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |

| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |
| --- |
| 1 | УКУПНО - РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ |  |
| 2 | УКУПНО - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| 3 | УКУПНО - КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |
| 4 | УКУПНО - ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |
| 5 | УКУПНО - ПРАТЕЋИ МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |
| 6 | УКУПНО - МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |
|  | УКУПНО - РАДОВИ БЕЗ УРАЧУНАТОГ ПДВ |  |
|  | УКУПНО - ПДВ - СТОПА 20% |  |
|  | УКУПНО - ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА СА УРАЧУНАТИМ ПДВ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЗА ПОНУЂАЧА ____________________________ |

XIV  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ  РАДОВА НА САНАЦИЈИ  КРОВА  ОБЈЕКТА  ШКОЛЕ

у јавној набавци број 09/2015

Закључен дана _______________ године у ________________________ између:

1.Школе  за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“Умка, , матични број: 07014406 , ПИБ 100575564  текући рачун: 840-1305666-87, коју заступа директор Љиљана Вукошић, дипл. дефектолог  (даље: Наручилац) и

2. ____________________________________________________________________________ из ____________________, матични број: _________________, ПИБ _________________, текући рачун: _______________________________________, уписан у регистар за грађење објеката под бр. __________ од __________ године кога заступа _______________  (даље: Извођач)

1. Предмет уговора

Члан 1

Предмет овог уговора је: извођење радова на санацији  крова објекта школе на Умци, Ул. Милије Станојловић 30.

Члан 2

Овим уговором Наручилац поверава Извођачу извођење радова на  санацији  крова објекта Школе за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“Умка   (даље: објекат), за који су прикупљене понуде позивом бр. __/2015   применом отвореног поступка.

Извођач прихвата поверени му посао и обавезује се да радове који су предмет овог уговора изведе у свему техничкој документацији,  и усвојеној  понуди Извођача бр. __________ од __________ године и техничкој спецификацији која чини саставни део уговора, а све у складу са важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за изградњу ове врсте објеката.

2. Одредбе о заједничкој понуди и подизвођачима

Члан 3

У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачеима Извођач наводи  све понуђаче из групе понуђача, односно све подизвођаче:

1.________________________________ из _______________, матични број: ____________, ПИБ _______________, текући рачун: _______________, кога заступа ________________, за извођење ________________________________ радова,

2.________________________________ из _______________, матични број: ____________, ПИБ _______________, текући рачун: _______________, кога заступа ________________, за извођење ________________________________ радова,

3.________________________________ из _______________, матични број: ____________, ПИБ _______________, текући рачун: _______________, кога заступа ________________, за извођење ________________________________ радова,

- Гаранције

Члан 4

Гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу, дату као средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје  радова преда наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу, дату као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да утичу на немогућност експлоатације предмета уговора у гарантном року.

4.Техничка документација

Члан 5

Наручилац се обавезује да  пре почетка извођења радова преда Извођачу:

- расположиву техничку документацију

- решење о именовању надзорног органа.

Члан 6

Извођач не може у радовима одступити од техничке документације и спецификације радова, изузев ако је за то, по претходном предлогу за измене због уочених недостатака, добио сагласност Наручиоца.

5. Обавезе Наручиоца непосредно пре и током изградње објекта

Члан 7

Наручилац је дужан да пријави почетак радова надлежној грађевинској инспекцији

Током санације крова објекта Наручилац је дужан да обавештава Извођача о свим околностима од значаја за изградњу објекта, да му даје упутства о изградњи објекта када их он затражи, као и да се пред државним органима и трећим лицима појави као Наручилац онда када за тим постоји потреба.

По завршетку изградње, Наручилац је дужан да прими објекат на начин предвиђен овим уговором.

# 6. Вредност радова

Члан 8

Уговорена вредност радова обрачуната је по ценама за јединицу мере из техничке спецификације - предмера  и на дан закључења Уговора износи укупно :

Динара -------------------------

(словима:--------------- ---------------------------------------------------------------------------------------).

У цену није урачунат порез на додату вредност који пада на терет Наручиоца.

Цена са ПДВ-ом износи --------------------- динара

(словима:--------------- ---------------------------------------------------------------------------------------).

7.Рок извођења радова

Члан 9

Радове који су предмет овог уговора Извођач ће извести у року од _______дана, од дана увођења извођача у посао

Извођач ће бити уведен у посао даном ступања уговора на снагу.

Уговор ступа на снагу потписивањем, односно уручењем бланко сопствене менице, као  гаранције за добро извршење посла у вредности 10% уговорених радова, што износи _________________ динара.

Извођач се обавезује да ће гаранцију за добро извршење посла предати у року од 7 дана од дана потписивања Уговора.

Завршетак радова констатује Комисија за пријем радова наручиоца.

Члан 10

Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере државних органа; настанак у току грађења околности које нису биле предвиђене планско-техничком документацијом

8. Уговорна казна

Члан 11

У случају да извођач касни са извођењем радова  у односу на уговорени рок исти  је обавезан да плати Наручиоцу уговорну казну од 0,5%  укупно уговорене вредности из члана 6. за сваки дан закашњења, а у збиру највише до 5% укупне уговорене вредности радова

Наплата уговорне казне не искључује право инвеститора на  активирање гаранције.

Уговорну казну из става 1. овог члана Извођач радова ће платити по извршеном коначном обрачуну.

У случају знатног закашњења у динамици извођења радова, наручилац може раскинути Уговор и захтевати накнаду штете, сходно правилима чланова 125 и 127 Закона о облигационим односима.

Уколико наступи случај из става 3, наручилац је овлашћен да се наплати тако што ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла у вредности 10% уговорених радова.

9.Плаћање

Члан 12

Вредност изведених радова по овом уговору плаћаће се на основу привремених и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа.

Извођач доставља инвеститору привремене и окончану ситуацију у 6 (шест) примерака.

Извођач испоставља привремене ситуације за изведене радове у року од 3 /три/ дана од последњег дана у месецу у ком су изведени радови.

Овера ситуације од стране надзорног органа или враћање неоверене ситуације извођачу, уз навођење разлога у писаној форми, вршиће се у року од 7 /седам/ дана од пријема ситуације.

Обрачун изведених радова вршиће се на основу уговорених јединичних цена и стварно изведених  радова.

Плаћање  по овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији извршиће се у року не дужем од 45 (четрдесет пет) дана од  дана када је ситуација, одобрена од надзорног органа,  достављена Наручиоцу.

Члан 13

У случају доцње у плаћању  испостављених и оверених ситуација Наручилац ће извођачу  платити  законску затезну  камату.

10. Надзор и одговорни извођач радова

Члан 14

Наручилац и Извођач ће један другог писменим путем обавестити о именовању надзорног органа и одговорног извођача радова за уговорене радове.

Писмени налози  надзорног органа обавезни су за извођача.

11.Обавезе Извођача у току извођења радова

Члан 15.

Приликом извођења радова Извођач је у обавези да:

- пре почетка радова сачини, уз сагласност  Наручиоца,  динамику извођења радова, да исту достави Наручиоца  и да се исте придржава,

- обезбеди сигурност објекта и лица која се налазе на градилишту и околинe

- обезбеди објекте и околину у случају прекида радова,

- се стара да се уредно води грађевински дневник

- у току извођења радова уграђује материјал који одговара важећим домаћим стандардима, техничким нормативима и пројектној документацији,

- обезбеди довољан број квалификоване радне снаге по структури и врсти посла,

- спроводи мере заштите јавне имовине од оштећења и уништења,

- ако утврди да радови неће бити изведени у уговореном року, обавести наручиоца писменим путем о кашњењу у односу на динамички план извођења радова, уз образлошење кашњења,

- омогући несметан рад надзорног органа у контроли извођења радова,

- обезбеди доказ о квалитету извeдених радова, уграђеног материјала, инсталација и опреме,

12.Обезбеђење и чување градилишта и сношење ризика

Члан 16

Извођач је дужан да за време извођења радова, о свом трошку, на градилишту предузме све уобичајене мере обезбеђења сигурности објекта, радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине, имовине правних и физичких лица, чувања свих материјалних добара од оштећења, или отуђења, као и да организује и спроводи заштиту на раду својих радника према Закону о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/2005) и својим актима, па уколико својом кривицом проузрокује штету, дужан је проузроковану штету надокнадити

Од почетка извођења радова до њихове примопредаје ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала, опреме  сносиће Извођач, а после примопредаје Наручилац.

13.Квалитет уграђеног материјала и опреме

Члан 17

Материјал који се уграђује у објекат набавља Извођач радова, према својој понуди, и исти мора одговарати пројектно-техничкој документацији, техничким нормативима и важећим домаћим стандардима.

14. Поступање са отпадом

Члан 18

Извођач радова  се обавезује да ће са отпадним материјама поступати у складу са одредбама Закона о заштити животне средине (Службени гласник РС бр. 135/04), Закона о  упправљању отпадом (Службени гласник РС бр. 36/2009) и подзаконским актима која регулишу поступање са отпадом.

15.Примопредаја објекта и технички преглед

Član 19

По завршетку  радова на изградњи објекта Извођач  је дужан да Наручиоца обавести о завршетку радова и спремности да  преда изграђени објекат.

Наручилац решењем  именује Комисију за квалитетни и квантитативни пријем радова.

Комисија из претходног става овог члана врши преглед изведених радова и у случају да утврди недостатке истих Извођач је дужан да ове недостатке по позиву Наручиоца, о свом трошку отклони.

Члан 20

Примопредаја се врши по добијању позитивног мишљења Комисије за квалитетни и квантитативни пријем радова.

О примопредаји објекта сачињава се записник.

По извршеној примопредаји извођач је дужан да са градилишта повуче своје раднике и градилиште рашчисти и очисти од шута и заосталог материјала.

16. Гарантни рок

Члан 21

Гарантни рок за изведене радове износи ___________ месеци рачунајући од извршене примопредаје објекта.

За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача те опреме.

Члан 22

За време трајања гарантног рока Извођач је дужан да одмах, по сваком писменом или усменом позиву Наручиоца, у року од 24 часа од пријема позива од стране Наручиоца приступи отклањању, о свом трошку, свих недостатака који су настали као последица тога  што се Извођач радова није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова,  уграђеног материјала и опреме.

Уколико Извођач радова не отклони недостатке у наведеном року Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Извођача радова употребом датог средства обезбеђења.

### 17.Раскид  уговора

Члан 23

Свака уговорна страна може једностраном изјавом, достављеном другој страни у писаној форми,  отказати овај Уговор у случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин.

Уговорна страна која је,  из било којих разлога, одговорна за раскид уговора дужна је да другој уговорној страни надокнади  штету као и оправдане  трошкове које је та страна имала у вези  с овим Уговором.

18.Завршне одредбе

Члан 24

На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о планирању и изградњи.

Члан 25

Евентуалне спорове из овог уговора уговорне стране решаваће споразумно, а спорове које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд у Београду.

Члан 26

Овај уговор закључен је у 8 (осам) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 4 (четири) примерка.

ИЗВОЂАЧ                                                                         НАРУЧИЛАЦ

___________________________                                         _________________________

### Напомена:

### Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и Инвеститор ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни,  овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

XV  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

XVI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова  на санацији  крова објекта школе, ЈН бр. 09/15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.